МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

МОДЕЛЬ: WDE900L30

Руководство пользователя

1.	Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией печи.

2.	Ниже в столбце запишите серийный номер устройства.

Серийный номер:

.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.	Не работайте с печью, если дверца открыта, так как это может привести к опасному выбросу микроволновой энергии. Не повреждайте и не изменяйте защитную блокировку.

2.	Не помещайте предметы между передней поверхностью печи и дверью и не позволяйте загрязнению накапливаться на поверхности.

3.	Не  работайте с печью, если она повреждена. Необходимо, чтобы дверца плотно закрывалась и не были повреждены

a.   Двери (на деформацию),

b.   Шарниров и щеколд (на целостность и надежность крепления),

c.	Дверные уплотнители и уплотняющие поверхности.

4.	Только опытные специалисты должны ремонтировать печь.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ -------------------------------------------------------------------------------------------1

СПЕЦИФИКАЦИИ* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЗВОНИТЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ---------------------------------------------------------------2

УСТАНОВКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ -----------------------------------------------------------------------------------------3

ПОМЕХИ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ-------------------------------------------------------------------------------4

ПРИНЦИП ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ------------------------------------------------------6

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСУДЫ--------------------------------------------------------------------------6

НАИМЕНОВАНИ ЗАПЧАСТЕЙ-------------------------------------------------------------------------------------------------------7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ------------ -------------------------------------------------------------------------------------9

Настройка времени--------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Микроволновая готовка---------------------------------------------------------------------------------------------------9

Гриль----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Комбинация 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

Комбинация 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

Размораживание по весу--------------------------------------------------------------------------------------------- 10

Быстрый запуск------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

Кухонный таймер---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

Многоэтапное приготовление---------------------------------------------------------------------------------------- 11

Замок от детей------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

Меню автоприготовления--------------------------------------------------------------------------------------------- 12

ОЧИСТКА И УХОД----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

СПЕЦИФИКАЦИИ*

| Потребление мощности: | 230В, 50HГц, 1400Вт(Микроволны) |
| --- | --- |
|  | 1100Вт(Гриль) |
| Выход: | 900Вт |
| Рабочая частота: | 2450MГц |
| Внешние габариты: | 300мм(В)Ч539мм(Ш)Ч417мм(Г) |
| Габариты рабочей камеры: | 240мм(В)Ч354мм(Ш)Ч358мм(Г) |
| Емкость: | 30 литров |
| Равномерность приготовления: | Вращающаяся поверхность |
| Масса Нетто: | Прим.16.4кг |

Прежде чем звонить в сервисный центр

Если печь не работает:

1.	Проверьте правильность соединения с сетью. Если соединение слабое, извлеките вилку из розетки, подождите 10 секунд, а затем снова подключите прибор к сети.

2.	Проверьте состояние плавкого предохранителя или размыкателя цепи. Если они исправны, проверьте работу розетки, подключив к ней другой прибор.

3.	Убедитесь в том, что панель управления запрограммирована правильно, и таймер установлен.

4.	Убедитесь, что дверца плотно закрыта и заперта. В противном случае микроволновая энергия не проникнет в печь.

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРИЧИН НЕ ВЫЯВЛЕНА, ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПРАВИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

УСТАНОВКА

1.	Убедитесь  в том, что с внутренней стороны печи удалены упаковочные материалы

2.	ВНИМАНИЕ! Проверьте печь на наличие повреждений, таких как не отрегулированная или погнутая дверь, повреждённые дверные шарниры, щеколды, затворы. Если имеются повреждения, обратитесь в сервисный центр.

3.	Печь следует установить на ровной поверхности, выдерживающий тяжесть печи и находящейся в ней пищи.

4.	Не устанавливайте печь в местах скопления влаги, повышенной влажности воздуха, или вблизи источников тепла.

5.	Для правильной работы печи необходима хорошая вентиляция. Между печью и другими объектами должно быть: 20 см сверху, 10 см сзади и 5 см по бокам. Не накрывайте и не блокируйте отверстия печи. Не удаляйте опоры.

6.	Не работайте с печью, если стеклянный поднос, роликовая опора и стержень не находятся в правильных положениях.

7.	Убедитесь в том, что электрический шнур не повреждён и не касается раскаленных или острых предметов, а также не находится под печью.

8.	Розетка должна располагаться так, чтобы можно было легко отсоединить от нее печь в случае аварийной ситуации.

9.	Не используйте печь вне помещения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Печь следует заземлить. Печь оснащена шнуром с проводом заземления и с розеткой. Его следует соединить со стенной розеткой, правильно установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара током, так как ток выводится в землю по заземляющему проводу. Рекомендуется использовать для печи отдельный источник энергоснабжения. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару и другим несчастным случаям, приводящим к повреждению печи.

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование заземляющей вилки может привести к удару током.

Примечание

1.	Если у вас есть вопросы касательно соединения с источником энергоснабжения, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по техобслуживанию.

2.	Ни изготовитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмы персонала из-за несоблюдения процедур соединения с источником энергоснабжения.

Провода в питающей сети окрашены следующим образом:

Жёлтый и зелёный – ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Синий – НЕЙТРАЛЬ

Коричневый – ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ПОМЕХИ

Работа с микроволновой печью может вызвать помехи в работе радио,  телевизора и других устройств. Помехи можно снизить или устранить следующим образом:

1.	Помыть дверь и уплотнительную поверхность печи.

2.	Направить приемную антенну радио или телевизора в другую сторону.

3.	Переместить микроволновую печь относительно радиоприёмника.

4.	Убрать печь от приёмника.

5.	Соединить печь с другим источником энергоснабжения, чтобы печь и приемник работали от разных сетей.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать следующие меры безопасности:

ВНИМАНИЕ: Для того чтобы сократить риск возгорания, ударов током, телесных повреждений или избыточных микроволновых излучений:

1.	Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства.

2.	Используйте микроволновую печь только по назначению. Не используйте химические вещества, вызывающие коррозию или испарение. Данная печь предназначена только для приготовления, разогрева или сушки пищи. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.

3.	Не включайте печь, если она пуста.

4.	Не включайте печь, если её шнур или вилка повреждены. Во избежание аварий их должен заменить производитель, его техник или специалист аналогичной квалификации.

5.	Внимание: при работе в режиме комбинации дети могут пользоваться печью только под  присмотром взрослых вследствие высокой температуры, вырабатываемой печью.

6.	ВНИМАНИЕ: Без присмотра взрослых дети могу работать с печью только после тщательного изучения инструкций и понимая риски и опасности неправильного обращения.

7.	Для сокращения риска возгорания внутри печи:

a.   при нагревании продуктов в пластиковых или бумажных упаковках проверяйте печь как можно чаще на возможность возгорания.

b.   Перед помещением в печь пластиковых упаковок удаляйте с них обвязку.

c.	При появлении дыма выключите печь и отключите её от сети и держите дверь закрытой, чтобы удержать пламя внутри.

d.   не храните в печи ничего и не оставляйте внутри печи бумажную продукцию, посуду или продукты, когда печь не работает.

8.	ВНИМАНИЕ! Жидкость или пища не должны нагреваться в закрытых контейнерах, так как это может привести к взрыву.

9.	Микроволновое нагревание может привести к позднему бурному кипению, поэтому при обращении с контейнером следует проявлять осторожность.

10.  Не жарьте пищу в печи. Горячее масло может повредить детали печи и посуду и даже вызвать ожоги.

11.  Не следует нагревать в печи яйца в скорлупе, а также сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться даже после окончания нагревания.

12.  Продукты с толстой кожей, такие как тыква, яблоки, картофель и каштаны, следует проколоть перед приготовлением.

13.  Содержимое детских бутылочек необходимо предварительно встряхивать и проверять температуру перед подачей, чтобы избежать ожогов.

14.  Будьте осторожны при обращении с посудой, так как она нагревается жаром от продуктов. Вам может понадобиться прихватка.

15.  Следует регулярно осматривать посуду, пригодна ли она для применения в микроволновой печи.

16.  ВНИМАНИЕ: Ни одно лицо, кроме квалифицированного специалиста, не может проводить обслуживание или ремонт, включающие снятие элементов защиты от воздействия микроволнового излучения.

17.   Оборудование относится к Группе 2 Класса B ISM.  К Группе 2, включающей все оборудование ISM (промышленное, научное и медицинское), относится оборудование, в котором радиочастотная энергия генерируется и/или используемая в виде электромагнитного излучения для обработки материала, а также электроэрозионное оборудование. Оборудование Класса В может использоваться в жилых помещениях или помещениях, непосредственно подключенных к низковольтному источнику энергии, питающему жилые здания.

18.  Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным уровнем опыта и знаний, если только рядом нет лица, ответственного за их безопасность, или если оно не предоставило им инструкцию по использованию прибора.

19.  Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1.	Тщательно подготовьте продукты. Самые толстые участки должны быть повернуты в сторону кромки блюда.

2.	Следите за временем приготовления. Готовьте пищу в течение короткого отрезка времени и добавляйте время, если нужно. Пригоревшая пища может дымить или воспламениться.

3.	Накрывайте продукты перед приготовлением. Это предотвращает разбрызгивание и способствует равномерному прогреванию.

4.	Такие продукты, как цыпленок или шницели необходимо переворачивать 1 раз во время приготовления в микроволновой печи. Большие куски желательно переворачивать чаще

5.	В середине процесса приготовления меняйте местами такие продукты, как, например, мясные тефтели, перемещая их от центра блюда к краю и сверху вниз и наоборот.

ПОСУДА

1.	Идеальный материал для посуды – это материал, через который могут проникать микроволны. Он пропускает энергию и способствует равномерному прогреванию пищи.

2.	Металлическая посуда непригодна, так как она не пропускает микроволны.

3.	Не используйте переработанную бумагу, так как в ней могут содержаться частички металла, из-за которых могут возникнуть искры или произойти возгорание .

4.	Круглая и овальная посуда предпочтительнее, чем квадратная или прямоугольная, так как пища в углах емкости обрабатывается интенсивнее.

5.	Для предохранения выступающих участков продуктов от пригорания, можно использовать алюминиевую фольгу. Но делайте это осторожно, не используйте слишком много фольги и сохраняйте расстояние в 1 дюйм (2.54 см) между фольгой и внутренней стенкой печи.

С помощью таблицы, приведенной ниже, вы сможете выбрать подходящую посуду.

| ПОСУДА | МИКРОВОЛНЫ | ГРИЛЬ | КОМБИНАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Жаропрочное стекло | Да | Да | Да |
| Не жаропрочное стекло | Нет | Нет | Нет |
| Жаропрочная керамика | Да | Да | Да |
| Пластиковая посуда для микроволновой печи | Да | Нет | Нет |
| Кулинарная бумага | Да | Нет | Нет |
| Металлический поднос | Нет | Да | Нет |
| Металлическая решетка | Нет | Да | Нет |
| Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги | Нет | Да | Нет |

ЗАПЧАСТИ

1. Защитный замок двери

2. Смотровое окно

3. Роликовое кольцо

4. Вал

5. Кнопка открытия печи

6. Панель управления

7. Распределитель волн

8. Стеклянный поднос

9. Нагреватель для гриля

10. Металлическая решетка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

n	ЭКРАН МЕНЮ

Отображаются время приготовления, мощность, индикаторы действий, часы.

n	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

	Установка  рабочей мощности.

n	ГРИЛЬ

	Установка программы приготовления в режиме гриль до 60 минут.

n	КОМБИНАЦИЯ

	Приготовление при совмещении микроволн и гриля

n	РЕГУЛИРОВКА ВЕСА

	Установка веса продуктов или числа порций в режиме автоприготовления.

n	РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

	Начало разморозки пищи на основании заданного значения веса.

n	КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

	Настройка таймера.

n	ЧАСЫ

	Настройка часов печи.

n	СТОП/ОТМЕНА

	Нажмите для отмены настроек или сброса     параметров перед запуском новой программы.

 Однократное нажатие временно останавливает приготовление, двукратное полностью его отменяет.

	Настройка замка от детей.

n	МЕНЮ/ВРЕМЯ (ДИСК)

	Поверните диск, чтобы установить время на часах печи и задать время приготовления.

	Поверните диск МЕНЮ/ВРЕМЯ, для выбора меню автоприготовления и авторазморозки.

n	СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ  (КНОПКА МЕНЮ/ВРЕМЯ)

	Коснитесь, чтобы запустить программу приготовления.

	Коснитесь несколько раз, чтобы задать время приготовления и готовьте сразу на максимальной мощности.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Каждый раз при прикосновении к кнопке раздается звуковой сигнал, подтверждающий касание.

Настройка времени на часах

При первом подключении на дисплее высвечивается «1:00» либо по 12-ти, либо по 24-х часовой шкале, в соответствии с разными спецификациями. Для проверки времени во время работы печи, нажмите кнопку ЧАСЫ.

Например, вы хотите задать время 8:30.

1.	 Нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА.

2.	Удерживайте кнопку ЧАСЫ в течение 3 секунд, на дисплее отобразится “Hr 24”, для выбора “Hr 12” нажмите кнопку еще раз.

3.	Поверните диск МЕНЮ\ВРЕМЯ, чтобы настроить 8 часов.

4.	Нажмите кнопку ЧАСЫ.

5.	Поверните диск МЕНЮ\ВРЕМЯ, чтобы настроить 30 минут.

6.	Нажмите кнопку ЧАСЫ для подтверждения настроек.

Микроволновое приготовление

Максимальное время приготовления в режиме микроволн составляет 60 минут.

Установите мощность с помощью кнопки УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ.

| Нажмите УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ | Дисплей | Мощность |
| --- | --- | --- |
| Один раз | P-HI | 100% |
| Два раза | P-90 | 90% |
| 3 раза | P-80 | 80% |

| Нажмите УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ | Дисплей | Мощность |
| --- | --- | --- |
| Один раз | P-HI | 100% |
| Два раза | P-90 | 90% |
| 3 раза | P-80 | 80% |

| 4 раза | P-70 | 70% |
| --- | --- | --- |
| 5 раз | P-60 | 60% |
| 6 раз | P-50 | 50% |
| 7 раз | P-40 | 40% |
| 8 раз | P-30 | 30% |
| 9 раз | P-20 | 20% |
| 10 раз | P-10 | 10% |
| 11 раз | P-00 | 0 |

| 4 раза | P-70 | 70% |
| --- | --- | --- |
| 5 раз | P-60 | 60% |
| 6 раз | P-50 | 50% |
| 7 раз | P-40 | 40% |
| 8 раз | P-30 | 30% |
| 9 раз | P-20 | 20% |
| 10 раз | P-10 | 10% |
| 11 раз | P-00 | 0 |

Например, вы желаете готовить в течение 5 минут при мощности 60%

1.	Нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА для сброса настроек.

2.	Нажмите несколько раз кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ, чтобы установить мощность.

3.	Поверните МЕНЮ/ВРЕМЯ на 5:00.

4.	Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Примечание：Вы можете проверить мощность в ходе готовки, нажав кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ.

Гриль

Максимальное время приготовления составляет 60 минут. Данный режим подходит для тонких ломтиков мяса, стейков, шницелей, кебаба, сосисок, или кусочков куриного мяса. Также подходит для горячих бутербродов и блюд в панировке.

Например, вы хотите задать время 12 минут.

2.	Нажмите ГРИЛЬ.

3.	Установите МЕНЮ/ВРЕМЯ на 12:00.

4.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Комбинация 1

Максимальное время приготовления составляет 60 минут.

30% времени – микроволновая обработка, 70% времени – режим гриль. Подходит для рыбы и блюд в панировке.

Например, вы хотите задать время 25 минут.

1.	Нажмите СТОП/ОТМЕНА.

2.	Однократно нажмите КОМБИНАЦИЯ.

3.	Установите МЕНЮ/ВРЕМЯ на  25:00.

4.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Комбинация 2

Максимальное время приготовления составляет 60 минут.

55% времени – микроволновая обработка, 45% времени – режим гриль. Подходит для пудингов, омлетов, печеного картофеля и птицы.

Например, вы хотите задать время 12 минут.

1.	Нажмите СТОП/ОТМЕНА.

2.	Два раза нажмите КОМБИНАЦИЯ.

3.	Установите МЕНЮ/ВРЕМЯ на 12:00.

4.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Разморозка по весу

В печи можно размораживать мясо, птицу и морепродукты.  Время разморозки и мощность выставляются автоматически, после указания типа и веса продукта.  Диапазон веса замороженного продукта составляет от 100 до 1800 гр.

Например, вы хотите разморозить 600 гр креветок.

1.	Нажмите СТОП/ОТМЕНА.

2.	Нажмите РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ.

3.	Нажмите НАСТРОЙКА ВЕСА, чтобы задать значение 600 гр.

4.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. В процессе разморозки будут осуществляться паузы и раздаваться звуковые сигналы, напоминающие пользователю перевернуть продукт для улучшения результата. Для продолжения разморозки нажимайте СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Быстрый старт

При быстром старте печь будет работать на 100% мощности. Максимальное время приготовления составляет 10 минут.

Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, когда печь находится в режиме ожидания. Печь автоматически начнет работать на максимальной мощности.

Вы можете продлить время приготовления в процессе работы печи, нажав СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Кухонный таймер

Таймер напомнит вам о приготовлении или других вещах. Для того, чтобы установить его:

1.	Нажмите КУХОННЫЙ ТАЙМЕР в режиме приготовления или ожидания.

2.	Поверните МЕНЮ/ВРЕМЯ для ввода периода времени.

3.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Примечание:

1.	Максимум времени отсчета составляет 60 минут. По завершении отсчета раздастся звуковой сигнал.

2.	Отсчет времени выводится на дисплей нажатием кнопки КУХОННЫЙ ТАЙМЕР и вы можете проверить его. Затем на дисплей снова возвращается иконка времени или часов.

3.	Нажмите КУХОННЫЙ ТАЙМЕР, затем СТОП/ОТМЕНА для отключения таймера.

Многоэтапное приготовление

Вы можете установить до 3 автоматических режимов готовки.

Например, вы хотите создать следующую программу.

Микроволновая готовка

↓

Гриль

1.	Задайте программу микроволновой готовки.

2.	Задайте программу гриля.

3.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

Примечание:

В данном режиме нельзя установить Разморозку по весу и Автоприготовление. Соответствующие световые индикаторы  (1S, 2S, 3S) загорятся и покажут, какой этап осуществляется. По окончании раздастся звуковой сигнал, означающий начало следующего этапа.

Замок от детей

Используется для предотвращения использования печи детьми без присмотра взрослых. На дисплее появится иконка замка и печью невозможно будет воспользоваться, пока замок будет активирован.

Для активации ЗАМКА нажмите и удерживайте СТОП/ОТМЕНА в течение 3 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал и зажжется иконка замка.

Для деактивации ЗАМКА нажмите и удерживайте СТОП/ОТМЕНА в течение 3 секунд, после чего замок деактивируется.

Меню автоприготовления

Для приготовления следующих продуктов не обязательно выставлять мощность и время приготовления. Просто укажите, какой тип и вес обрабатываемого продукта.

НАПРИМЕР, вы поместили в печь 400 гр. свежих овощей.

1.	Нажмите СТОП/ОТМЕНА.

2.	Поверните диск МЕНЮ/ВРЕМЯ против часовой стрелки и выберите иконку нужного продукта.

3.	Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ВЕСА несколько раз, чтобы задать нужное значение веса.

4.	Нажмите СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

| Продукт | Примечание |
| --- | --- |
| Попкорн (100г) | 1. Результат автоприготовления зависит от ряда факторов, таких как форма и размер продуктов, ваши персональные предпочтения степени готовности продукта и даже того, насколько хорошо вы уложили продукт в печь. Если результат приготовления вас не устроит, отрегулируйте время более тщательно. 2. Для попкорна доступна только одна опция. 3. Для кофе и картофеля указывается не вес, а количество порций. 4. При приготовлении цыпленка и стейков гриль будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий вам о необходимости перевернуть продукт для более равномерного приготовления. После этого будет необходимо нажать повторно СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. |
| Кофе (200 мл на чашку) |  |
| Свежие овощи(g) |  |
| Картофель (каждый клубень 230г) |  |
| Пицца (г) |  |
| Автоподогрев(г) |  |
| Цыпленок гриль (г) |  |
| Стейк гриль(г) |  |

ОЧИСТКА И УХОД

1.	Перед очисткой выключите печь и отключите ее от сети.

2.	Внутренняя поверхность печи должна быть всегда чистой. Остатки пищи и расплескавшиеся жидкости стирайте влажной тряпкой. При сильном загрязнении используйте мягкое моющее средство. Не используйте спреи или другие агрессивные средства, так как они могут окрасить поверхность дверцы, а также спровоцировать появление на ней полос и пятен.

3.	Внешние поверхности протирайте влажной тряпкой. Вода не должна просачиваться в вентиляционные отверстия, так как она может повредить внутренние запчасти.

4.	Регулярно протирайте дверь, окно, бока, уплотнения и прилегающие области влажной тряпкой, чтобы удалить пятна и брызги. Не используйте абразивные средства.

5.	Следите за тем, чтобы панель управления не намокла. Вытирайте её мягкой влажной тряпкой. При мойке панели управления держите дверь открытой, чтобы нечаянно не включить печь.

6.	Если внутри или снаружи вокруг печной двери собирается пар, протирайте её мягкой тряпкой. Это может происходить, если печь эксплуатируется в очень влажной среде. Это нормальное явление.

7.	Очень важно мыть стеклянный поднос. Мойте его в тёплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

8.	Роликовое кольцо и нижняя часть печи следует мыть часто во избежания высокого уровня шума. Просто вытирайте дно печи с помощью мягкого моющего средства. Кольцо можно мыть в мыльной воде или в посудомоечной машине. После мойки верните кольцо на прежнее место.

9.	Чтобы устранить неприятные запахи, налейте в глубокую посудину для приготовления пищи в микроволновой печи воду с добавлением лимонного сока, поставьте в печь и включите её на 5 минут. Тщательно протрите и вытрите насухо мягкой тканью.

10.  Если нужно заменить лампочки, проконсультируйтесь с поставщиком.

11.  Необходимо регулярно чистить печь и удалять частички пищи. Негигиеничные условия могут спровоцировать разрушение поверхности, отрицательно влияющее на продолжительность эксплуатационного срока печи и, возможно, провоцирующее возникновение опасных ситуаций.

12.  Не утилизируйте печь как бытовой отход. Она должна быть передана для утилизации в специализированный муниципальный центр.

13.   При первом использовании микроволновой печи с функцией гриля может возникнуть неприятный запах и появиться незначительное количество дыма. Это нормально, так как печь изготовлена из стали, покрытой масляной смазкой. Запах и дым появляются из-за сгорания смазки. Они устраняются по прошествии некоторого времени использования.