РЫХЛИТЕЛЬ МЯСА КТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Технические данные

- Руководство по эксплуатации

- Чистка

- Правила ухода и обслуживания

- Перечень деталей

- Чертеж деталей

- Схема подключения

1.	НАЗНАЧЕНИЕ

Рыхлитель мяса спроектирован специально для использования в магазинах и пищевой промышленности. Рыхлитель мяса предназначен для размельчения мяса, курятины и т.д.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

скорость вращения ножей, 90 об/мин

мощность электромотора 0,37 кВт

скорость вращения оси электродвигателя, 2800 об/мин

размеры, мм:

длина 450

ширина 410

высота 410

вес 36 кг

3.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рыхлитель мяса следует установить в помещении, которое соответствует санитарным требованиям и условиям выполнения технологического процесса. Со всех сторон агрегата надо оставить необходимое пространство для безопасной работы и выполнения работ по уходу и обслуживанию. Перед вводом в эксплуатацию новой машины ее надо тщательно очистить (см. правила чистки).

ТЕНДЕРАИЗЕР КТ - РК

Высокоэффективный     тендерайзер     из     нержавеющей     стали

предназначен   для   профессионального   использования   в   целях

рыхления кусков мяса.

74 ножа расположены в 24 ряда на двух валах. Одновременно

острия ножей, общим количеством 888, разрыхляют мясо, придают

ему  ровную толщину  и при необходимости  скрепляют пласты

сложенных    вместе   разных    видов    мяса.    Производительность

машины составляет 1200 бифштексов в час.

Время готовки разрыхленного таким образом мяса сокращается до

40%. В процессе готовки разрыхленное мясо в меньшей степени

сжимается,  равномернее  прожаривается,  быстрее  маринуется  и

имеет более нежный вкус и привлекательный вид.

Ножевой    блок    и    корпус    легко    снимаются    для    мойки    в

посудомоечной машине.

Рыхлитель мяса надо установить на надежном основании (столе и т.п.). До ввода в эксплуатацию необходимо убедиться в направлении вращения ножей. Направление вращения меняется, если поменять местами два подводящих ток провода (работа электрика).

4. ПРАВИЛА ЧИСТКИ

- Выньте ВИЛКУ из розетки!

- Откройте крышку.

- Возьмитесь за ручку для переноски №4.

- Снимите втулки (вкладыши) подшипника на правой стороне рыхлителя.

- Снимите блок ножей.

- Откройте блок с ножами путем снятия ручки для переноса. Рис. 1.

- Поставьте блок с ножами в мойку. Рис.2.

Съемные части можно мыть, к примеру, в посудомоечной машине или вручную с помощью моющего средства. Сама машина моется с помощью щетки подходящим средством. Тщательно прополощите. Не мойте машину струей воды. Не замочите переключатели рыхлителя мяса.

5. ПРАВИЛА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Рыхлитель не должен работать с открытой крышкой.

- На обоих концах съемных режущих роликов (групп лезвий) имеется изображение капли.
Это место смазывается один раз в два месяца. (Внимание! Только одна капля).

- Мясо закладывается в машину, когда она на полном ходу. В обрабатываемом мясе не
должно быть осколков костей.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

1.	Если машина получила повреждения во время транспортировки, свяжитесь с

поставщиком.

2.	Проверьте, чтобы электрические соединения и предохранители были правильные и

выполнены только специалистом по электрике.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании рыхлителем мяса следует учесть следующие моменты:

- Пользование, чистка и обслуживание рыхлителя мяса разрешено только лицам,
имеющим специальную подготовку

- Рыхлителем мяса нельзя пользоваться при неработающих деталях, обеспечивающих
безопасную работу рыхлителя. Открывать крышку машины нельзя до полной остановки
ножей. Рыхлитель не должен работать при открытой крышке. Клавиши запуска и
остановки рыхлителя не должны быть повреждены.

Никогда не разговаривайте и не отвлекайтесь на что-либо другое, кроме работы рыхлителя мяса.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Мясо застревает в ножах рыхлителя.	В блоке ножей отсутствуют «расчески».

Двигатель работает, а лезвия не крутятся.	Заменить ремни.

Держите инструкцию вблизи машины, чтобы пользователь всегда мог в нее заглянуть при необходимости.